Architektura síťových a paralelních řídicích systémů, organizace sběrnic na procesní, ovládací a manažerské úrovni, spolehlivost, verifikace a zálohování řídicích systémů. Bezpečné programování řídicích systémů pracujících v reálném čase, detekce a odstraňování chyb.

(Literatura: RS) Pozn: bohužel, ale nepodařilo se mi získat více informací o dané problematice odpovídající zadání.

Paralelní ŘS

Jedná se o nezávislé uspořádání ŘS ‘vedle sebe’. Jednotlivé ŘS jsou napojeny přímo na systém a pracují paralelně.

Síťové ŘS

ŘS jsou s řízenými systémy propojeny pomocí sítě nebo sběrnice.

Sběrnice používané v ŘS lze rozdělit do tří úrovní:

- Procesní - slouží k přímému řízení technologického procesu.

- Ovládací - slouží k ovládání řídicích systémů a nastavení jejich parametrů, sběru dat, atd.

- Manažerská - slouží k diagnostice a ovládání celého procesu.

Zvýšení spolehlivosti ŘS (zálohování)

- Násobný ŘS - používá se více řídících systémů (>2) a jejich výsledky se porovnávají. Rozhoduje se podle majority. Tzn. podle většiny systémů, které mají stejný výsledek.

- Paralelní ŘS - jedná se o použití dvou paralelních systémů. Pokud dávají různé výsledky je indikována porucha. Není jasné který údaj je správný.

- Detekce chyby - provádí se kontrola výsledků. Pomocí funkčních vztahů popisujících daný problém se kontroluje přípustnost výsledku.

Diagnostická funkce ŘS

- průběžné hlídání procesu a testování výkonnosti řídícího systému

Detekce chyb jako:

- selhání technologického zařízení

- selhání měřicích a řídicích zařízení

- nedostatek surovin na vstupu

- pokus o chybný zásah operátora

- automatická izolace (filtrace) chyby

- ověření vypracované diagnózy

- ruční izolace (identifikace) chyby - operátor a jeho přirozená inteligence

- bezpečné programování (prevence)

Metodika hledání poruch (chyb)

Klasické metody:

- ekvivalence žádaných a regulovaných parametrů

- odezva od akčního zásahu

Funkcionální metody:

- vztahy mezi proměnnými diagnostikovaného systému (expert, heuristika)

Analytické metody:

- statický a dynamický model diagnostikovaného systému

Postup metodiky hledání poruch:

- Izolace chyb - založena na zpracování množiny testů v okamžiku diagnostiky.

- Časový průběh diagnostiky - závisí zejména na dynamických parametrech diagnostického procesu, výpočetní čas lze zanedbat.

- Všechny testy periodicky opakovány.

- Procedura izolace chyby začíná detekcí příznaku vzniku chyby. Pokud vyhodnocení není jednoznačné - vzniklo více chyb najednou.

- Při vzniku více chyb najednou se hledá řešení, které předpokládá co nejmenší počet současně vzniklých chyb. Při nejednoznačném výsledku je třeba předpokládat, že chyb je m+1 a celou proceduru izolace chyb opakovat.

- Pokud předchozí postup nevede k cíli (je diagnostikováno více chyb než mmax) - jsou protichůdné výsledky vyhodnocovány pomocí pravděpodobnosti vzniku chybových stavů technologie.