NEZy

# Návrh konstrukce el. zařízení

- Stanovení záměru – časové členění projektu, řešitelé, cíl, požadavky

- Výzkumná etapa – marketing rozbor, konkurence, popis, parametry, specifické požadavky, odhad nákladů

- Vývojová etapa

- Technologická příprava

- Náběh sériové výroby

# Metody a zásady vývojových prací

- Plánovací práce – termíny odpovědnosti

- Studium a shromažďovaní materiálů – literatura, konference, katalogy, konzultace

- Vedení pracovní dokumentace – výpočty, poznámky

- Ekonomika výrobku – cenové relace, odhad ceny

- Kvalita výrobku –prvky, celá konstrukce, testy, namáhání,pracovní podmínky, spolehlivost,

- Bezpečnostní požadavky – předpisy, normy

- Užité vlastnosti

# Typy dokumentace

- Konstrukční  - výrobní výkresy sestav a podsestav, vnitřní kabeláž, balení, kompletace dodávky

- Elektrotechnická – funkční, principielní a obvodové rozpisy, časové diagramy, signály

- Uživatelská a obchodně technická – instalace, návod, servis, technický popis

# Volba typu montáže

- Prostorová

- Plošná

- Ovíjené spoje

- Zbytek

Jednoznačná podpora plošné montáže : reprodukovatelnost, dokonalé spojení, možnost volby figury pro požadovanou odezvu, přístupnost signálů pro testování, snadná automatizace výroby, masky s popisy ….

Třídy I – VI, roli hraje vzdálenost mezi spoji a pady.

# Materiály pro DPS

- Cuprexkart – nízká cena, tepelná roztažnost, nasáklivost

- Cuprextit – výsoká rázová pevnost, minimální nasáklivost

- Umatex - nejkvalitnější

# Elektrické parametry spojů

- Proudové hustoty – max zatížení, teplotní závislost

- Kapacity mezi spoji – hlavně mezi sběrnicemi  0,1-0,8 pF/cm

- Vzájemné indukčnosti  - 0,2-0,3 nH/cm

Minimalizace C a L vhodným tvarem spoje, pokud to nejde, použít blokovací kondenzátory.

Nezapomínat na to že spoje se chová jako vedení – frekvenční závislost, odrazy, strmosti hran.

Optimální podmínky pro 4-vrstvý spoj – napájení rozvedeno ve vnitřních vrstvách

# Konektory

- Přímé  - jako zásuvka, vytvořeno přímo na DPS ( karty do počítačů ….)

- Nepřímé – jako součástkové moduly, pozor na proudové a napěťové zatížení

# Výroba plošných spojů

Vytvoření masky, vyvrtání, vyleptání , nanesení ochranných vrstev (pájivé a nepájivé masky)a popisové masky

Výroba prokovených otvorů

Vyvrtání, elektrolytické pokovení stěn, expozice matrice,  leptání spojů, pokovení Cu folie otvorů

U vícevrstvých  spojů dbát na správné sesazení

# SMT – Surface Mounted Technology

- Minimalizace rozměrů a hmotnosti

- Minimalizace počtu prokovů

- Oboustranná montáž

- Zvýšení montážní hustoty

- Zvýšení pracovní frekvence zařízení

- Snadná automatizace výroby

- Kombinace SMD (Surface Mounted Device) a normálních součástek

# Vliv teploty na konstrukci přístrojů

Všechno produkuje teplo  	- lokální přehřátí – nedokonalý dotyk, vysoké proudové hustoty

- ohřátí celého zařízení – zařízení se nesmí deformovat

zkoušky – čtyřhodinová / speciální   vše definuje norma 367000

## Chlazení součástek a konstrukčních bloků

- vnější zdroje tepla – klima

- vnitřní zdroje tepla – vlastní zařízení

# Základní způsoby přestupu tepla

- vedením

- prouděním

- zářením

# Možnosti chlazení

Tepelná trubice – náplň voda, líh, sodík

Přirozené chlazení – s chladičem / bez chladiče ,  využití komínového efektu , nesmí být bráněno přirozenému proudění vzduchu

S nuceným oběhem vzduchu – ventilátor ( od 400W/m2 )

# Simulace elektronických obvodů

Různé programy umožňující simulaci analogových, digitálních a hybridních obvodů

Př. EWB, OrCAD, Pspice ……

# Programovatelné součástky

GAL, PAL, FPGA, ……

Výběr se řídí použitím a složitostí, počítá se počet ekvivalentních hradel

Návrh pomocí speciální jazyků HDL, VHDL ( Hardware Description Language)

# Plně zakázkové obvody

Vývoj na základě smlouvy , majetek obou stran (zadavatel/ výrobce )

Volba technologie – analogové, digitální, hybridní

Rozhodují technické parametry – rychlost, hustota integrace, zatížení, klimatické podmínky, odolnost proti rušení

No a to je asi tak všechno co s námi Vysoký bral. Jako přehled to určitě stačí.